Правила Соревнований
по неограниченному звуковому давлению - SPL.

# Общие правила

Соревнования по SPL – вид автозвуковых состязаний, на которых участник должен показать максимальное звуковое давление внутри транспортного средства.

Транспортное средство и установка участника должны соответствовать требованиям настоящих Правил.

В случаях, когда определенная система или установка будут выходить за рамки настоящих Правил, право принятия решения по данному участнику передается на рассмотрение Главному Судье для определения, соответствия установки духу и целям соревнований.

В качестве источника сигнала должно использоваться стандартное автомобильное устройство воспроизведения CD/DVD.

Звуковые генераторы, умножители частот и любые другие приборы и устройства, имитирующие реальный звуковой сигнал запрещены.

Весь звуковой материал должен воспроизводиться через громкоговорители. 
Использование механических и/или иных устройств, для воспроизведения звука не допускается.

Все оборудование располагается внутри автомобиля

Питание аудиосистемы должно осуществляться от бортовой сети автомобиля участника.

Сквозные отверстия в полу (кузове) запрещены. Запрещено выводить наружу порты фазоинверторов.

Любое оборудование не должно выступать за проем передних дверей. Это правило относится как к корпусу сабвуфера, так и касается усилителей, конденсаторов, АКБ.

Запрещается выставлять одно и то же транспортное средство более, чем в одном классе (категории).

Участник имеет право соревноваться только в одном классе (категории).

Все правила трактуются в соответствии с их целями и духом.

В спорных случаях решения главного судьи являются окончательными.

Участник обязуется соблюдать настоящие правила и следовать решениям Главного Судьи

# Система классификации участников

## Категории участников

Все участники разделены на категории:

- Бас

- Бас-Супер

.

Категории отличаются объемом внесенных изменений в конструкцию автомобиля и установку аудио оборудования.

#### Категория Бас:

Категория «Бас» направлена на привлечение новых участников с минимальными изменениями и затратами.

##### Ограничения:

- Участникам, соревнующимся в секциях “ Бас “ запрещено запускать двигатель автомобиля при замерах.

- Не допускается участие в этой категории микроавтобусов и грузовиков, а также транспортных средств, с числом сидячих мест более 7-ми.

- Запрещены модификации салона и автомобиля, препятствующие использования транспортного средства по назначению, предусмотренному заводом изготовителем.

- Запрещается усиливать кузов и изменять его внутренние и внешние размеры.

- Головное устройство должно быть установлено внутри салона в переднюю панель.

- Внешние кнопки, кнопки отключения звука или любые другие устройства дистанционного управления, за исключением штатного устройства дистанционного управления головного аппарата, запрещены.

- Если автомобиль представляет собой двухместный (водитель и пассажир) хэтчбек, все аудио оборудование, на которое не распространяется данное требование, должно быть расположено за боковыми стойками за исключением усилителей, которые могут устанавливаться под сидением.

- Общая емкость “усиливающих” конденсаторов в классах Бас 1 и Бас 2 ограничивается 1 ф.

- Аккумуляторы должны быть 12-вольтовыми.

- Гибридные (т.е. 12/16 вольт) и/или изготовленные по заказу аккумуляторы запрещены.

- Допускается складывать, но не убирать спинку заднего сиденья на время замера.

- Допускается находиться внутри автомобиля.

- Не допускается иметь выносное головное устройство.

- Все сабвуферы должны находиться в багажнике.

- Все сабвуферы не должны выступать выше уровня нижнего края заднего стекла в зоне багажника

- Любой элемент сабвуфера (корпус, панель, стенка, динамик, порт) не должен выступать в салон.

- Не допускается установка дополнительных генераторов и/или АКБ.

- Диаметр сабвуферов не должен превышать 12 дюймов.

- Количество сабвуферов не более 2-х.

- Количество усилителей, подключенных к каждому из сабвуферов - не более двух.

##### Классы категории Бас:

Бас-1: 
Установки, соответствующие требованиям категории Бас и имеющие 1 сабвуферный динамик размером до 12 дюймов и 1 усилитель.

Бас-2: 
Установки, соответствующие требованиям категории Бас и имеющие 2 сабвуферных динамика 12 дюймов и 2 усилителя

#### Категория Бас Супер:

Категория «Бас Супер» предназначена для привлечения продвинутых участников, имеющих опыт в SPL соревнованиях. Аудио системы, которых, отличаются от обычных. В этом классе допускается использование дополнительных АКБ

##### Ограничения:

- Участникам, соревнующимся в секциях “ Бас Супер “, запрещено запускать двигатель автомобиля при замерах.

- Не допускается участие в этой категории микроавтобусов и грузовиков, а также транспортных средств, с числом сидячих мест более 7-ми.

- Запрещены модификации салона и автомобиля, препятствующие использования транспортного средства по назначению, предусмотренному заводом изготовителем.

- Запрещается усиливать кузов и изменять его внутренние и внешние размеры.

- Источник сигнала может быть снаружи.

- Если источник сигнала находится внутри автомобиля, то управление им может осуществляться:

  - - с помощью пульта дистанционного управления снаружи автомобиля.

  - - непосредственно из салона

- Допускается складывать и убирать спинку заднего сиденья на время замера.

- Все сабвуферы должны находиться в багажнике.

- Все сабвуферы не должны выступать выше уровня нижнего края заднего стекла в зоне багажника.

- Любой элемент сабвуфера (корпус, панель, стенка, динамик, порт) не должен выступать в салон.

- Допускается установка дополнительных АКБ.

- Основной аккумулятор должен находиться в оригинальном месте.

- Вторичный аккумулятор (если он установлен) может находиться за боковыми стойками или под капотом при условии, что не нарушаются другие применяемые правила.

- Аккумуляторы не могут устанавливаться под автомобилем. (отсеки, полки для аккумулятора под днищем запрещены).

- Аккумуляторы не могут заменяться во время соревнований.

- Участники в классе “Бас супер 1-2” ограничиваются  одним  дополнительным аккумулятором.

- Диаметр сабвуферов не должен превышать 15 дюймов.

- Количество сабвуферов не более 2-х.

- Количество усилителей, подключенных к каждому из сабвуферов - не более  четырех.

- Участник не должен находиться внутри автомобиля во время замера.

##### Классы категории Бас-Супер:

Бас-Супер -1: 
Установки, соответствующие требованиям категории Бас-Супер и имеющие 1 сабвуферный динамик.

Бас-Супер -2: 
Установки, соответствующие требованиям категории Бас-Супер и имеющие 2 сабвуферных динамика

# Требования к участникам и автомобилям участников

## Требования к автомобилям  участников

- Транспортное средство (автомобиль), участвующее в соревнованиях должно быть серийно выпущенным, а не специально созданным для данного соревнования.

- Автомобиль должен самостоятельно заехать и выехать из судейской зоны.

- Невыполнение этого требования ведет к дисквалификации.
Исключение - соревнования в крытом помещении.

## Требования к установке оборудования

- Сабвуфер не должен выступать за проем передних дверей.

- Это правило относится как к корпусу сабвуфера, так и касается усилителей, конденсаторов, АКБ.

- Запрещается выводить наружу порты фазоинверторов.

- Запрещены внешние генераторы, АКБ, и т.д.

- Все компоненты аудиосистемы должны находиться внутри транспортного средства.

Исключение - для категорий Бас-Супер и Бас-Экстрим размещение источника сигнала не регламентируется.

Примечание
Аккумулятор, если он расположен не на штатном месте считается дополнительным.

## Требования к автомобильному аудиооборудованию

- Допускается замена аккумулятора, на более мощный.

- Пусковые конденсаторы - приравниваются к аккумуляторам

- Перед срезом дверного проема нельзя располагать ничего, кроме сидений.

- Любая деталь, закрепленная на сабвуфере, считается его частью - как то усилитель или аккумулятор.

- Запрещается переставлять компоненты аудиосистем из одного транспортного средства в другое в течение одного соревновательного этапа. 
Пример: Участник А выступив одалживает участнику В усилитель 
Пассивные радиаторы, порты не считаются вуферами.

## Правила поведения участников

Во время соревнования могут производиться любые регулировки звуковой системы.
Участнику дается 3 минуты для заезда в судейскую зону и подготовку автомобиля к замеру.
Неявка на измерительный пост в течение оговоренного времени после вызова судьей участника расценивается как отказ.
Запрещается открывать двери до конца замера. Нарушение этого правила ведет к аннулированию результата и дисквалификации.
Двигатель может быть запущен только при затянутом ручном тормозе.
Если участник каким-либо образом мешает проведению соревнований в судейской зоне, он получает предупреждение.
Повторное предупреждение приведет к дисквалификации участника. Грубые высказывания в адрес судейского корпуса в устной или письменной форме (интернет) ведет к дисквалификации участника.

## Осмотр автомобилей, нарушения правил, штрафы.

Судьи оставляют за собой право осмотра автомобиля участника на соответствие заявленному классу.
Если участник отказывается от произведения осмотра – его результат аннулируется и участник дисквалифицируется.
Осмотр автомобиля проводится компетентной бригадой из числа судей данного этапа.
Осматривается: Аудиосистема, Сабвуферы, Транспортное средство.
В случае обнаружения нарушений правил классификации автомобиля, результат не засчитывается.
Если нарушение правил не связано с фальсификацией и если участник в состоянии устранить его в течении 15 минут то ему предоставляется право повторного замера.
Если нарушение правил не связано с фальсификацией, но не может быть устранено в указанный срок, то участник дисквалифицируется.

## Квалификационный минимум

Класс Квалификационный предел:
Бас 1 			- 130 дБ
Бас 2			- 133 дБ
Бас Супер 1 		- 135 дБ
Бас Супер 2 		- 138 дБ
Участники, не превысившие квалификационного минимума, могут занимать призовые места.

# порядок проведения зачетов.

- Участнику предоставляются две попытки для регистрации результата.

Исключение: 
вторая попытка не предоставляется участникам не прошедшим квалификационный зачет для своего класса в первой попытке.

- Замер производится в течении 30 секунд.
По сигналу судьи , включается измерительный комплекс и участнику (ам) дается 30 секунд, в течение которых уровень звукового давления непрерывно замеряется в режиме запоминания пикового значения.

- Двери и окна автомобиля должны быть закрыты.
Участнику запрещено открывать автомобиль во время замера и оставлять открытыми двери, люки, окна.

- Наибольшее показание прибора принимается за результат, показанный участником.

## Размещение датчика.

Чувствительный элемент датчика размещается на расстоянии 30 см от стойки лобового стекла, 10 см от приборной панели и 2,5 см от внутренней поверхности лобового стекла. 
Для проверки правильности установки датчика применяется специальный шаблон. 
Датчик устанавливается судьей, который обязан удостовериться, что датчик установлен надежно и не касается каких-либо предметов.

## Судьи на площадке.

В зачете участвуют двое судей. 
Главный судья работает с измерительными приборами, второй судья устанавливает датчик. 
После установки датчика главный судья ожидает сигнала о готовности участника (ов). 
Во время раунда судьи наблюдают за соблюдением правил участниками и неизменным положением датчика.

Примечание: Если датчик во время измерения существенно смещается(падает) то замер повторяется по получении сигнала готовности от участника (ов).

Попытка считается использованной при получении результата по всем правилам замера.
Дисквалификация участника не допускает повторных замеров с целью получения результатов.

# Регламент соревнований.

## Регистрация

Участники всех классов должны зарегистрироваться не позднее, чем за 30 минут до начала соревнования. В регистрационном бланке должны быть заполнены все графы.

## Замеры.

#### Обычный сценарий.

Заезд по классам, начиная с младшего.
Заезд участников в произвольном порядке в пределах класса.
Участнику предоставляется не более 2-х попыток, для показания максимально возможного результата.
Время подготовки к повторному замеру не должно превышать 2-х минут. 
Участники, превысившие квалификационный минимум, допускаются ко второй попытке для его улучшения.
Максимальный результат, показанный за две попытки, считается окончательным результатом участника. 
Для тех участников, которые не прошли квалификационный минимум, соревнования являются законченными, и распределение мест будет производиться в соответствии с показанным в квалификации результатом. 
Соответственно рейтинговые баллы присуждаются только для результатов выше квалификационного минимума класса.

Поединки на выбывание.

На рейтинговых соревнованиях участнику гарантировано предоставление 2-х попыток. 
Наилучшая из них будет засчитана. 
В зону замера одновременно приглашаются два участника для очных поединков с выбыванием, начиная с меньших результатов квалификации.
Поединки проводятся следующим правилам: 
Перед поединком текущим результатом каждого участника считаются максимальный результат, показанный им в квалификации. 
Приглашаются участники, начиная с минимального результата.
Участник А показывает результат, используя свою первую попытку (его задача превысить текущий результат соперника). 
Если при первой попытке участнику А не удается превысить текущий результат соперника, то в течение 2 минут, не покидая зоны замера, участнику А предоставляется вторая попытка превысить текущий результат соперника. 
Если вторая попытка также оканчивается неудачей, то Участник А покидает зону замера и заканчивает выступление. Его результатом является максимальный результат, показанный им на этих соревнованиях. 
Если же Участник А смог превысить текущий результат Участника В, то теперь, в свою очередь, Участнику В предоставляется право показать результат, превышающий текущий результат участника А.
Если же с первой попытки Участнику В ну удалось превысить текущий результат Участника А, то Участнику В предоставляется вторая попытка. 
Участник, использовавший все две попытки и проигравший сопернику, покидает зону замера и его финальным результатом считается максимальный результат, показанный участником на этих соревнованиях. 
Место выбывшего участника занимает следующий участник соревнований( Участник С ). 
В любом случае количество попыток участника в финальной части соревнований не может превышать ДВУХ. 
И если Участник В уже использовал все свои попытки в поединке с Участником А, а текущий результат Участника С превысил результат Участника В, то Участнику В попытки больше не предоставляются и он покидает площадку замера со своим текущим результатом.

# Меры безопасности.

Автомобили участников должны быть поставлены на ручной тормоз немедленно после размещения в зоне замера. 
Измерения проводятся при работающем двигателе. Частота вращения двигателя во время измерения не должна превышать 2000 об/мин. 
Максимально допустимое напряжение в бортовой сети 18 Вольт, оно проверяется вольтметром пиковых значений. 
В судейской зоне должны находиться как минимум два огнетушителя. 
Главный судья или его уполномоченный обязаны предупредить публику об опасности, которую представляют большие уровни звукового давления для детей, домашних животных или лиц с ослабленным здоровьем, беременных.
Решения главного судьи являются окончательными .

# Определения

Участник.

Под участником понимается пара: собственно сам спортсмен (команда) и автомобиль, с которым он выступает. Ограничений на количество автомобилей, представляемых одним спортсменом (командой) на соревнованиях нет.

Багажник.

Под зоной багажника (Багажником автомобиля) понимается пространство, ограниченное задней плоскостью заднего сиденья и горизонтальной плоскостью, проходящей через самую нижнюю часть остекления багажника.

Попытка.

Получение результата измерений по всем правилам проведения замера